## Slide 1
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CƠ SỞ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH | ELE1421 MẠNG CẢM BIẾN
NHẬN DẠNG LỆNH GIỌNG NÓI TIẾNG VIỆT
TRÊN NỀN TẢNG EDGE IMPULSE
Audio Keyword Spotting (KWS)
SVTH
Chu Thành Đạt
MSSV
N23DCCI011
LỚP
D23CQCI01-N
GVHD: Hồ Nhựt Minh | Tháng 05 / 2026

## Slide 2
MỤC TIÊU ĐỀ TÀI
2 Từ Khóa Chính
Nhận dạng "CÓ" và "KHÔNG"
trong tiếng Việt
Mô Hình CNN
MFCC + CNN trên
Edge Impulse Studio
F1 > 0.90
Mục tiêu hiệu năng
cho 2 lệnh chính
Edge Deploy
Xuất TFLite cho
thiết bị nhúng

## Slide 3
CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Keyword Spotting (KWS)
• Phát hiện từ khóa trong luồng âm thanh liên tục • Không cần kết nối Internet • Chạy trực tiếp trên thiết bị edge • Tiêu thụ năng lượng thấp • Độ trễ gần như bằng 0
Quy Trình MFCC
1. Phân khung (Framing)
2. Cửa sổ Hamming
3. FFT → Phổ tần số
4. Mel Filterbank
5. Log + DCT → MFCC

## Slide 4
THU THẬP DỮ LIỆU
CÓ
~50 mẫu
Lệnh xác nhận
tiếng Việt
KHÔNG
~50 mẫu
Lệnh phủ định
tiếng Việt
NOISE
~50 mẫu
Tiếng ồn
môi trường
UNKNOWN
~50 mẫu
Từ ngẫu nhiên
khác
Quy Trình Thu Âm
✓ Kết nối điện thoại với Edge Impulse qua QR code ✓ Sample length: 1.000 ms ✓ Sample rate: 16.000 Hz
✓ Thu ở nhiều môi trường khác nhau ✓ Tự động chia train/test = 80/20 ✓ Tổng: ~200 mẫu

## Slide 5
QUY TRÌNH HỆ THỐNG
▶
Thu Âm
Điện thoại
+ Edge Impulse
▶
MFCC
Trích xuất
đặc trưng
▶
CNN
Huấn luyện
mô hình
▶
Đánh Giá
F1, Confusion
Matrix
TFLite
Xuất mô hình
edge device
Cấu hình Impulse
• Window size: 1.000 ms
• Processing: Audio MFCC
• Learning: Classification CNN
• Sample rate: 16.000 Hz
• Training: 300 epochs
• Model: Float32

## Slide 6
KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN
0.91
Weighted F1
(Validation)
0.98
Weighted F1
(Test Set)
1.00
AUC-ROC
(Test Set)
Chart: F1 Score theo từng nhãn (mục tiêu > 0.90)
| co (Val) | khong (Val) | unknown (Val) | noise (Val) | co (Test) | khong (Test)
F1 Score | 0.95 | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 1 | 1

## Slide 7
CONFUSION MATRIX — TEST SET
Nhận Xét
✓ "co": 100%
F1 = 1.00
✓ "khong": 100%
F1 = 1.00
✓ "unknown": 91.7%
F1 = 0.96
✓ "noise": 92.3%
F1 = 0.92

## Slide 8
SO SÁNH 2 LẦN HUẤN LUYỆN
LẦN 1
Quantized int8
46.2%
Accuracy
F1 = 0.44 | 100 epochs
• Noise bị nhầm 83% sang unknown
• Khong bị nhầm 43% sang co
• Dữ liệu ít, chưa đa dạng
→
LẦN 2
Float32
96%
Accuracy
F1 = 0.98 | 300 epochs
• Thêm mẫu noise (+30 mẫu)
• Tăng epochs 100 → 300
• Chuyển sang Float32

## Slide 9
KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Kết Luận
Đạt F1 = 1.00 cho "có" và "không" (test)
Weighted F1 = 0.98 (test) > mục tiêu 0.90
Accuracy = 96% trên tập test
AUC-ROC = 1.00 (hoàn hảo)
Xuất TFLite sẵn sàng triển khai
Hướng Phát Triển
Mở rộng thêm từ khóa tiếng Việt
Triển khai Raspberry Pi / ESP32
Thu dữ liệu đa giọng đa vùng miền
Data augmentation (nhiễu, pitch)
Quantization INT8 cho MCU nhỏ

## Slide 10
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] P. Warden, "Speech Commands: A Dataset for Limited-Vocabulary Speech Recognition," arXiv:1804.03209, 2018.
[2] Y. Zhang et al., "Hello Edge: Keyword Spotting on Microcontrollers," arXiv:1711.07128, 2017.
[3] Edge Impulse Inc., "Edge Impulse Documentation," 2024. https://docs.edgeimpulse.com
[4] D. Banbury et al., "Benchmarking TinyML Systems," arXiv:2003.04821, 2020.
[5] S. Davis & P. Mermelstein, "Comparison of parametric representations for monosyllabic word recognition," IEEE Trans. ASSP, vol. 28, no. 4, 1980.
[6] TensorFlow Team, "TFLite for Microcontrollers," Google, 2023. https://tensorflow.org/lite/microcontrollers

## Slide 11
XIN CẢM ƠN!
Kính mời Thầy/Cô và các bạn đặt câu hỏi
Audio KWS | Edge Impulse | PTIT HCM | 2026